## Slide 1
Guía para el Productor
Parte 1 — Formato · Loops · Niveles
Formato obligatorio
AAC (.m4a) — no MP3, no WAV, no Opus
Tipo de sonido | Bitrate
Cuencos, gongs, campanas, ambient | AAC 256 kbps VBR
Voz guiada / meditación | AAC 128–192 kbps
Loops cortos de naturaleza (bundle) | AAC 128–160 kbps
Loops
› Empalme seamless: el último sample une con el primero sin clic ni silencio
› Cortar en cruce por cero o en posición de fase neutra
› Naturaleza: evitar golpes de ola o pájaros justo al inicio/final
› Duración recomendada: 20–60 segundos por loop
› Cuencos/gongs: reverb debe morir antes del punto de loop (o crossfade 500 ms–1 s)
Niveles y dinámica
› Pico máximo: –1 dBFS
› Loudness objetivo: –18 a –23 LUFS (contenido dinámico, no aplastado)
› Evitar limiters agresivos — se pierde profundidad
› Binaurales: mismo nivel en ambos canales (salvo diferencia de frecuencia intencional)
RESONANCIA — Casa del Cuenco
1 / 2

## Slide 2
Guía para el Productor
Parte 2 — Efectos · BPM · Checklist final
Efectos recomendados para relajación
Efecto | Uso | Cómo
Reverb | Cuencos, campanas, instrumentos | Hall/Room 2–6 s decay · pre-delay 20–40 ms
Fade in/out | Todos los archivos | Fade in 2–5 s al inicio · fade out 3–8 s al final
EQ sustractivo | Naturaleza, ambient | Cortar <60–80 Hz · suavizar picos en 2–4 kHz
Stereo widener | Ambiente, texturas | Ampliar imagen; centro (voz/cuenco) mono-compatible
Chorus / Ensemble | Cuencos de cristal | Sutil 10–20% wet — sin distorsión
Delay | Cuencos ancestrales | Cuartos/corcheas sincronizados · 1–2 repeticiones
BPM y tempo
› Loops de naturaleza: tempo libre, sin sincronización
› Cuencos / percusión: 40–70 BPM si hay pulso perceptible
› Binaurales — frecuencia de diferencia L/R:
Delta 0.5–4 Hz → sueño profundo
Theta 4–8 Hz → meditación profunda
Alpha 8–13 Hz → relajación consciente
Beta 13–30 Hz → concentración
Gamma 30–100 Hz → claridad e integración
Checklist final por archivo
✓ Formato AAC .m4a al bitrate correcto
✓ Loop seamless probado en bucle 3–5 veces
✓ Pico máximo –1 dBFS · LUFS entre –18 y –23
✓ Fade in al inicio (2–5 s)
✓ Sin ruidos de fondo ni clics
✓ Estéreo balanceado, mono-compatible
✓ Binaurales: frecuencias L/R correctas según tipo
RESONANCIA — Casa del Cuenco
2 / 2